Шифр-------------------------

Вищий комунальний  навчальний заклад

«Харківська академія неперервної освіти»

Завдання для  теоретичного туру ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання.

Технічні види праці  (8 -  9 класи)

Другий варіант

| №з/п | Зміст завдання | Кіл-ть балів | Бали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якою грецькою буквою позначено кут загострення зубця ножівки? а) α б) β в) δ г) γ д) не позначено. | 1 |  |
| 2 | . Яким повинен бути діаметр стержня заклепки для з'єднання двох металевих листів завтовшки 5мм кожний? а) 5 мм; б) 8 мм; в) 10 мм; г) 13 мм; д) 16 мм. | 1 |  |
| 3 | Чим відрізняється дюймова різьба від метричної? а) формою профілю; б) кутом профілю; в) зовнішнім діаметром. | 1 |  |
| 4 | На якому рисунку показано умовне графічне зображення запобіжника? | 1 |  |
| 5 | Найважливіші властивості металу з якого виготовляють нитку розжарювання електричної лампочки: а) тугоплавкість; б) твердість; в) малий опір. | 1 |  |
| 6 | Чи можно включити в мережу з напругою 220V лампочку потужністю 60Вт, розраховану на напругу 240V? а) лише з’єднавши 4 лампочки послідовно; б) неможна; в) можна; г) інші варіанти. | 2 |  |
| 7 | Для чого призначена планшайба? а) для кріплення заготовок великого діаметра; б) для кріплення заготовок малого діаметра; в) для кріплення дуже довгих заготовок. | 1 |  |
| 8 | Розмічання заготовок на фанері й ДВП виконують за допомогою: Лінійки; Циркуля; Кутника; 4 Всіх інструментів перерахованих у пунктах 1, 2, 3. | 2 |  |
| 9 | Які бувають види з’єднань? а) гвинтові й шпилькові; б) болтові й шпилькові; в) зварні й клейові; г) роз’ємні й нероз’ємні; д) усі варіанти. | 1 |  |
| 10 | Що називається схемою? а) креслення у вигляді умовних позначень; б) креслення, на якому показано складові частини виробу; в) креслення, на якому показано виріб у вигляді умовних позначень; г) креслення, на якому у вигляді умовних позначень показано складові частини виробу і зв’язок між ними; д) графічне зображення і зв’язок елементів у виробі. | 1 |  |
| 11 | Листи жерсті товщиною більше 0,2 мм рекомендують виправляти: Гладилками; Слюсарними молотками; Киянками; Кувалдами. | 1 |  |
| 12 | Як взаємно розміщують вигляди на кресленнях? Паралельно; Перпендикулярно; Послідовно; У проекційному зв’язку; 5 Довільно. | 1 |  |
| 13 | Уразі необхідності вигляд на кресленні позначають за типом: 1. «Вигляд А»; 2. «Вигляд А»; 3. «А»;4.«А». | 1 |  |
| 14 | З якого матеріалу найдоцільніше виготовляти металеві елементи розеток? а) мідь; б) сталь; в) бронза; г) латунь. | 1 |  |
| 15 | Щоб збільшити стійкість проти спрацювання зубило потрібно а) відпалити; б) загартувати; в) відпустити. | 1 |  |
| 16 | Яка частина електричного двигуна призначена для перемикання обмоток? а) ротор; б) статор; в) колектор; г) щітки. | 1 |  |
| 17 | Який патрон потрібно використати на верстаті СТД – 120 М для точіння ніжки табурета? а) планшайбу; б) тризубий патрон; в) чашковий патрон. | 1 |  |
| 18 | Діаметр ведучого шківа пасової передачі становить - 60мм. Діаметр веденого шківа – 180мм. Чому дорівнює передаточне число заданої передачі? а) 3; б) 1/3; в) 30. | 2 |  |
| 19 | Назвіть по три приклади місця застосування механізмів перетворення руху: 1.Рейкового ______________________________________ _________________________________________________ 2. Гвинтового_____________________________________ _________________________________________________ 3. Кривошипно-шатунного________________________________________ ______________________________________________ | 2 |  |
| 20 | Побудуйте три проекції зображеного предмета: | 2 |  |

Шифр –––––––––––––

Вищий комунальний  навчальний заклад

«Харківська академія неперервної освіти»

Запитання та задачі для теоретичного туру ІІ етапу     Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання

Технічні види праці (10 - 11-й класи)

Другий варіант

| № з/п | Запитання і задачі | Кіль-ть балів | Бали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наявність якої речовини у складі чорних металів впливає на їхні властивості? а) кисню; б) заліза; в) вуглецю; г) природних мінералів; д) оксиду карбону. | 1 |  |
| 2 | Яким видом термічної обробки можна отримати найменшу твердість металу? а) відпалюванням; б) нормалізацією; в) гартуванням; г) відпусканням. | 1 |  |
| 3 | Покажіть стрілками, які елементи електричної схеми відповідають поданим позиційним позначенням: С транзистор VT гучномовець TU конденсатор ВА джерело живлення G трансформатор EL лампа розжарювання | 2 |  |
| 4 | Продуктивність праці – це … 1 співвідношення між кількістю виготовленої продукції та її вартістю; кількість продукції, виготовленої за одиницю часу; 3 кількість продукції, виготовленої на окремій одиниці обладнання за одну годину; 4 одна із характеристик верстатного обладнання. | 1 |  |
| 5 | З якою метою джерела електричної енергії з’єднують послідовно? а) щоб збільшити строк роботи джерел; б) щоб збільшити напругу; в) щоб зменшити напругу. |  |  |
| 6 | Знайди відповідність між назвою елементів різця та їх позначкою на рисунку. а) допоміжна задня поверхня - _______ б) головна різальна кромка - __________ в) передня поверхня - _________ а г) головна задня поверхня - ________ д) вершина - ________ е) допоміжна різальна кромка - __________ є) стержень - __________ | 2 |  |
| 7 | Якому з'єднанню відповідає задана еквівалентна схема?(а,б,в.) а) сила стуму при послідовному сполученні лампочок …дорівнює; б) напруга при послідовному сполученні лампочок ..дорівнює; | 2 |  |
| 8 | На якому кресленні правильно нанесено розмірні числа? | 1 |  |
| 9 | Пристрій для передавання руху від одних деталей до інших, або для перетворення руху одних деталей у рух інших деталей називається: механізмом; рознімним з’єднанням; 3 кінематичною схемою; 4 верстатом. | 1 |  |
| 10 | Які елементи зображують на кінематичних схемах? а) усі; б) основні;. в) які передають рух; г) які беруть участь у передаванні Руху. | 1 |  |
| 11 | Пристрій для передавання руху від одних деталей до інших або для перетворення руху одних деталей у рух інших деталей називається: 1.механізмом; 2.рознімним з’єднанням; 3 кінематичною схемою; 4 верстатом. | 1 |  |
| 12 | Переріз це … а) зображення частини умовно перерізаного предмета; б) зображення деталі, що утворюється внаслідок її перетину січною площиною; в) зображення фігури, яке утворюється при умовному перетині предмета січною площиною/ | 1 |  |
| 13 | Як називається проекція предмета на площину W? а) профільна; б) фронтальна; в) ізометрична; г) диметрична; д) горизонтальна. | 1 |  |
| 14 | В якому з варіантів найбільш повно вказано породи деревини, що використовуються для точіння? а) береза, вільха, липа, горіх; б) вільха, бук, ялина, липа; в) горіх, граб, груша, ясен; г) липа,бук, береза, горіх | 1 |  |
| 15 | Вкажіть, не більше якого значення повинен бути виліт різця з різцетримача в токарному верстаті? (висота різця Н) а) 0,5Н; б)1Н; в) 2Н; г) 2,5 Н | 1 |  |
| 16 | При гартуванні сталь: а) охолоджують швидко в різних середовищах (вода, масло та ін.); б) охолоджують повільно на повітрі; в) витримують при певній температурі і повільно охолоджують; г) витримують при певній температурі і швидко охолоджують | 1 |  |
| 17 | На якому кресленні правильно вказано позначення фаски під кутом 45°. | 1 |  |
| 18 | Діаметр ведучого шківа пасової передачі становить 120мм. Діаметр веденого шківа – 360мм. Чому дорівнює передаточне число заданої передачі? а) 3; б) 1/3; в) 30. | 2 |  |
| 19 | Як називають розмір, визначений за допомогою вимірювання? а) дійсний; б) точний; в) номінальний; г) абсолютний; д) безпосередній. | 1 |  |
| 20 | . Яке зображення відповідає перерізу предмету, показаному на рисунку? | 2 |  |

Шифр

Вищий комунальний  навчальний заклад

«Харківська академія неперервної освіти»

Запитання та задачі для теоретичного туру ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання.

Обслуговуючі види праці (8-9класів).

Другий варіант

| № п/п | Зміст завдання | Кіль – ть балів | Оцiнка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічним рисунком називають: (вибрати вірну відповідь) наочне (аксонометричне) зображення предмета, виконане від руки, з додержанням його пропорцій в розмірах на око; графічний документ, що містить зображення складальної одиниці та інші дані, потрібні для її складання (виготовлення) і контролю; графічний документ тимчасового користування, виконаний від руки без використання креслярських інструментів, в окомірному масштабі із збереженням приблизної пропорційності елементів зображуваного предмета; прямокутну систему координат, призначену для визначення положення точки на площині. | 1 |  |
| 2 | Назвіть передачі наочне зображення яких показано на рисунках: 1) 2) 3) | 1 |  |
| 3 | Відстань ручної швейної машини від переднього краю стола має становити: 0 ... 5 см; 5 ... 10 см; 10 ... 15 см; 15 ... 20 см. | 1 |  |
| 4 | До якої групи швів відноситься подвійний шов? з’єднувальних; простих; крайових; оздоблювальних. | 1 |  |
| 5 | Під час розкроювання однобічних складок на глибину необхідно добавити тканини у два рази більше, ніж ширина складки; в ½ рази більше, ніж ширина складки; у три рази більше ніж ширина складки; на одну ширину складки. | 1 |  |
| 6 | Процес доведення до готовності продукту розміщеного у посуді вище рівня води на спеціальній металевій сітці чи решітці це: варіння; смаження; тушкування; варіння парою. | 1 |  |
| 7 | При варінні макаронних виробів сіль кладуть: перед засипанням; під час варіння; наприкінці варіння; після закінчення варіння. | 1 |  |
| 8 | Яким буде в’язане полотно, якщо виріб в’язати із товстих ниток тонким гачком? дуже щільним; дуже рідким; з великими просвітами; дуже розтягуватиметься. | 2 |  |
| 9 | Накресліть проекції предметів. Доповніть профільні проекції відсутніми лініями. | 2 |  |
| 10 | Підкрійні обшивки для обробки пройм викроюють 1. після примірки виробу, коли форма і розмір вирізу вже уточнені; 2. до примірки виробу; 3. після другої примірки; 4. під час проведення другої примірки. | 1 |  |
| 11 | Однією із основних вимог щодо виконання шва „уперед голкою” є: шов виконують справа наліво; 2. шов виконують зліва направо; 3. кожен наступний стібок виконують поверх попереднього; 4. стібки, які прикріплюють петлю до тканини повинні бути однакові. | 1 |  |
| 12 | Як називають з’єднування двох або кількох різних за розмірами деталей? пришивання; обшивання; застрочування; зшивання. | 1 |  |
| 13 | Як називається ниткове з’єднування двох деталей по овальному контуру? вшивання; обшивання; пришивання; зшивання. | 1 |  |
| 14 | На тканині якого переплетення виконують шви прозоро-рахункової групи (мережки)? 1. полотняного; 2. саржевого; 3. сатинового; 4. атласного. | 1 |  |
| 15 | Які є види простих ткацьких переплетень? полотняне, саржеве, сатинове, атласне; крепове, саржеве, сатинове, атласне; полотняне, саржеве, репсове, крепове; полотняне, атласне, крепове, саржеве. | 1 |  |
| 16 | Характерними ознаками панчішної в’язки є: лицьовий і виворітний бік однаковий; лицьовий і виворітний бік неоднаковий; край в’язаного полотна не скручується; в’язане полотно не розтягується. | 1 |  |
| 17 | Виберіть рисунок, на якому нанесено лінії фасону переду на кресленні відповідно до моделі:. а) рис.1 б) рис.2 в) рис.3 | 2 |  |
| 18 | Зробіть розрахунок витрат тканини (довжину та ширину) для пошиття прямої спідниці з трьома складкам якщо: Глибина складки 3см. Мірки: Дв = 45 см; Ст. = 32 см; Сс = 48; Пс = 3 см; Пд. = 5 см; | 2 |  |
| 19 | Встановити відповідність між видами робіт та їх описом а) - приметування; б) - вшивання; в) - відпарювання. з’єднання двох деталей по вгнутим та випуклим зрізам видалення ласів з виробів; тимчасове прикріплення малої деталі до великої |  |  |
| 20 | Вкажіть лінії напрямів виточки відповідно до наведених лекал. Заповніть таблицю, проставивши навпроти номерів відповідні літери. |  |  |

Шифр –––––––––––––

Вищий комунальний  навчальний заклад

«Харківська академія неперервної освіти»

Запитання та задачі для теоретичного туру ІІ етапу

Всеукраїнської  учнівської олімпіади з трудового навчання.

Обслуговуючі види праці (10 - 11 класи)

Другий варіант

| № | Запитання і задачі | Кіл-ть балів | Бали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встановіть відповідність між видами робіт та їх описом: а) – приметування; б) – настрочування; в) – пропрасування. _________з’єднання двох деталей, коли одна накладається виворітним боком на лицьовий бік іншої; _____видалити згини й замини на тканині або виробі; _____тимчасове прикріплення малої деталі до великої. | 1 |  |
| 2 | Визначте в якій послідовності необхідно побудувати спряження для закругленої кишені: а) провести дугу спряження; б) визначити точки спряження; в) провести дві прямі паралельні сторонам кута на відстані радіуса спряження; г) опустити перпендикуляр з центру спряження; д) визначити центр спряження. | 1 |  |
| 3 | Прямими ручними стібками виконуються: а) обметувальні; б) копіювальні; в) підшивні; г) для утворення зборок. | 1 |  |
| 4 | Який з перелічених орнаментів не використовується в вишивці? а) рослиний; б) аморфний; в) геометричний; г) зооморфний; д) антропоморфний. | 1 |  |
| 5 | Які з вишивальних швів відносяться до двобічних? а)хрестик; б) штапівка; в) двобічна гладь; д) полтавська гладь; е) ретязь | 1 |  |
| 6 | Лавсан – це волокно: а) штучне; б) синтетичне; в) натуральне | 1 |  |
| 7 | Чому дорівнює найменший граничний розмір, якщо на кресленні поставлено: а) 20,03; б) 18,8; в)19,8; г)20,2 | 1 |  |
| 8 | Вказати для яких тканин характерно, що при пранні у гарячій воді вони збираються і усаджуються: а) капронові; б) шовкові; в)вовняні; г) бавовняні; д) лляні. | 1 |  |
| 9 | Який дефект виникає у плечовому виробі, якщо неправильно зняли мірку Цг? а) виріб короткий; б) лінія талії завищена; в) нагрудна виточка має недостатній розхил; г) мала відстань між нагрудними виточками; д) нагрудна виточка зміщена вгору. | 1 |  |
| 10 | При здійснені якої операції вдається досягти найбільшої економії тканини? а) зняття мірок; б) розкроювання; в) зшивання; г) оздоблювання | 1 |  |
| 11 | Визначте, про який шов йдеться мова коли шов використовується у вишиванні та шитті і в ньому кожний стібок закріплюється петлею: а) уперед голку; б) назад голку; в) тамбурний; д) петельний. | 1 |  |
| 12 | Який економічний параметр визначається за допомогою наведеної формули? ДОХОД – ВИТРАТИ = а) продуктивність праці; б) норма прибутку; в) заробітна плата; д) прибуток. | 2 |  |
| 13 | Визначте та проставте відповідність між способами розпушування тіста та їх суттю: а) за допомогою збивання, перешарування жиром тощо; б) в основі покладена життєдіяльність дріжджів; в) шляхом введення питної соди, вуглекислого амонію або пекарського порошку. Біохімічні ___, хімічні ___, механічні ___ | 1 |  |
| 14 | Визначте ті тканини, з яких недоцільно шити робочий одяг: а – шовкові; в – пальтові; д – бавовняні; б – вовняні; г – батист; е – капрон. | 1 |  |
| 15 | Встановіть причину виникнення пропуску стібків під час роботи на швейній машині: а – тупа чи крива голка; б – верхню нитку сильно натягнуто; в – номер голки не відповідає номеру ниток; г – машину змащено надмірно; д – неправильно встановлено голку; е – верхня та нижня нитки сильно затягнуті. | 1 |  |
| 16 | Опишіть, яку функцію виконує шпулька у швейній машині? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ | 2 |  |
| 17 | Яке переплетення ниток утворює тканину однакового вигляду з лицьового та виворітнього боків: Знайдіть помилки в тексті та закресліть їх. Правильне напишіть зверху. Пісочне тісто повинно бути неоднорідним, з грудочками борошна, пластичне. Випечений виріб або напівфабрикат повинен мати поверхню темно-коричневого кольору або бліду, м'якоть пористу, щільну, нерозсипчасту. | 2 |  |
| 18 | Вимоги, які передбачають відповідність моді, фігурі, віку, правильний підбір тканини, вибір оздоблення, називаються: а – технічними; в – естетичними; д – механічними; б – економічними; г – фізичними; е – технологічними. | 1 |  |
| 19 | Вкажіть величину припусків на шви в сантиметрах під час розкроювання брюк: 1. ___________________________ 2 2. ___________________________ 3. ___________________________ 4. ___________________________ 5. ___________________________ 6. ___________________________ | 2 |  |
| 20 | Опишіть з чого складається собівартість товару: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ | 2 |  |